## Slide 1: Λυμένες Ασκήσεις Απορρόφηση-Απόσταξη

## Slide 2: Άσκηση 1
Σε στήλη με δίσκους απορροφώνται κατά αντιρροή το 90%της ακετόνης από αέριο μίγμα που περιέχει 1% κατα mol ακετόνη. Οι γραμμομοριακές παροχές του αερίου μίγματος και του νερού είναι 30 και 90 Kmol/sec αντίστοιχα. Η διεργασία είναι ισοθερμική (Τ=270C και P=101,3 Kpa)
H εξίσωση ισορροπίας είναι y=2,53x
Να υπολογιστεί ο αριθμός των βαθμίδων
Με γραφική μέθοδο
Με αναλυτική μέθοδο

## Slide 6: Άσκηση 2:Παράδειγμα 3.1 σελ 221 βιβλίου
Μίγμα ΝΗ3 – αέρος (1,3 %κ.β ΝΗ3) σε 200C και 1 atm, εκπλύνεται με αρχικώς καθαρό νερό σε πύργο απορρόφησης αντιρροής. Η ροή του αέριου μίγματος είναι G=1200 kg/m2h. Για το διάλυμα ΝΗ3 –ύδατος ισχύει κατά προσέγγιση ο νόμος του Henry, εκφραζόμενος ως y=0,8 x.
Α) να υπολογιστεί η ελάχιστη ροή ύδατος Lmin (kg/m2h) για μια απορρόφηση του 80% της NH3 εκ του αρχικού μίγματος αερίων.
Β)ο απαιτούμενος αριθμός θεωρητικών βαθμίδων για την παραπάνω απορρόφηση, αν ο πύργος λειτουργεί σε λόγο ροής ύδατος/αερίων (L/G)= 1,22 (L/G)min
Δίνεται: ΜΒ αέρα=28,96

## Slide 9: Άσκηση 3
Αέριο Α πρέπει να απομακρυνθεί από ένα αδρανές αέριο Β σε έναν πύργο απορρόφησης κατά αντιρροή. Το αέριο μίγμα εισέρχεται στον πύργο με ρυθμό 200 Kgmole/h και περιέχει 25%Α. Ο διαλύτης εισέρχεται με ρυθμό 800 kgmole/h και είναι αρχικά καθαρός από Α. Υπολογίστε:
Την συγκέντρωση αερίου στην έξοδο
Τον αριθμό των βαθμίδων
το υγρό στην έξοδο περιέχει 5%mol A.
H εξίσωση ισορροπίας είναι yA=4xA

## Slide 11
Chart: 
| 0 | 5.2600000000000029E-2
γρ λειτουργίας | 0.0525 | 0.333
Καμπ.Ισορροπίας | 0 | 0.0525 | 0.087 | 0.136 | 0.19 | 0.25 | 0.316 | 0.389

## Slide 12
Άσκηση Απόσταξης: Δυαδικό μίγμα διθειούχου (CS2 ) και τετραχλωριούχου (CCl4 ) άνθρακα, που περιέχει 0.35 γραμμομοριακό κλάσμα CS2 , πρόκειται να αποσταχθεί σε αποστακτική στήλη ώστε να δημιουργηθεί προϊόν πυθμένα που να περιέχει 0.90 γραμμομοριακό κλάσμα CCl4 . Η στήλη θα λειτουργεί με λόγο γραμμομοριακών ροών υπολείμματος/ αποστάγματος ίσο με 2. Οι συστάσεις ισορροπίας για το CS2 δίνονται:
A) Υπολογίστε τον ελάχιστο αριθμό θεωρητικών βαθμίδων
B) Υπολογίστε τον ελάχιστο λόγο αναρροής, όταν το μίγμα εισέρχεται με την μορφή κορεσμένου υγρού.
Γ) Για RD=1.5RDmin, υπολογίστε τον αριθμό των θεωρητικών βαθμίδων της στήλης και την θέση της θεωρητικής βαθμίδας τροφοδοσίας

## Slide 14
Chart: 
| 3.0000000000000002E-2 | 6.0000000000000032E-2 | 0.11 | 0.14000000000000001 | 0.26 | 0.39000000000000035 | 0.53 | 0.67000000000000082 | 0.76000000000000056 | 0.86000000000000054
καμπύλη ισορροπίας | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.5 | 0.63 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.93
Περιγραμμα εμπλ-εξαντλ | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.39 | 0.53 | 0.67 | 0.76 | 0.86 | 1

## Slide 15
Chart: 
| 3.0000000000000002E-2 | 6.0000000000000032E-2 | 0.11 | 0.14000000000000001 | 0.26 | 0.39000000000000035 | 0.53 | 0.67000000000000082 | 0.76000000000000056 | 0.86000000000000054
καμπύλη ισορροπίας | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.5 | 0.63 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.93
Περιγραμμα εμπλ-εξαντλ | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.39 | 0.53 | 0.67 | 0.76 | 0.86 | 1
γραμμη τροφοδοσίας | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0.1
γρ εμπλουτισμού | 0.6 | 0.85 | 0.426

## Slide 16
Chart: 
| 3.0000000000000002E-2 | 6.0000000000000032E-2 | 0.11 | 0.14000000000000001 | 0.26 | 0.39000000000000035 | 0.53 | 0.67000000000000082 | 0.76000000000000056 | 0.86000000000000054
καμπύλη ισορροπίας | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.33 | 0.5 | 0.63 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.93
Περιγραμμα εμπλ-εξαντλ | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.39 | 0.53 | 0.67 | 0.76 | 0.86 | 1
γραμμη τροφοδοσίας | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | 0.15 | 0.05 | 0 | 0.1
γραμμή αμπλουτισμού | 0.345 | 0.85
γραμμή εξάντλησης | 0.1 | 0.55