## Slide 1: ΑΠΟΡΡΟΗ
ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

## Slide 2: Γενικά

## Slide 3: Απορροή (Runoff)
Ορισμοί
Απορροή είναι το μέρος των ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων που εμφανίζεται στα επιφανειακά ρεύματα και είναι παροδικού ή μόνιμου χαρακτήρα. Διακρίνεται σε:
• Επιφανειακή Απορροή: Το μέρος που ρέει στην επιφάνεια του εδάφους και καταλήγει μέσω των ρεμάτων στην έξοδο της λεκάνης απορροής.
• Υπόγεια Απορροή: Το μέρος των κατακρημνίσεων το οποίο διηθήθηκε εντός του εδάφους, κινείται υπογείως και συμβάλει στις κοίτες των ρεμάτων.
Άμεση Απορροή: Αυτή που εισέρχεται στα ρέματα αμέσως μετά τη βροχόπτωση. Αποτελείται κυρίως από την Επιφανειακή Απορροή.
Βασική Απορροή: Είναι η ροή των ρεμάτων στο διάστημα μεταξύ των βροχοπτώσεων. Αποτελείται κυρίως από την Υπόγεια Απορροή.
Απορροή
Επιφανειακή
Υπόγεια
Άμεση
Βασική

## Slide 4: Απορροή (Runoff)
• Λεκάνη Απορροής: είναι ένα τμήμα της επιφάνειας της γης στο οποίο υπάρχουν υδατορεύματα, και από το οποίο όλη η επιφανειακή απορροή διέρχεται από μία διατομή εξόδου.
• Υδροκρίτης: είναι μία κλειστή γραμμή η οποία ορίζει φυσικά και τοπογραφικά τη λεκάνη απορροής, και ενώνει τα υψηλότερα σημεία της περιοχής.
• Τα υπόγεια νερά απορρέουν επίσης προς το κύριο υδατόρευμα και την έξοδο της επιφανειακής λεκάνης απορροής, αλλά προέρχονται από μία αντίστοιχη Υπόγεια Λεκάνη Απορροής.
• Τα όρια της υπόγειας λεκάνης απορροής δεν συμπίπτουν πάντα με τα όρια υπερκείμενης επιφανειακής λεκάνης απορροής.

## Slide 5: Ταξινόμηση Υδρογραφικού Δικτύου
• Σύστημα ταξινόμησης Shreve (1966)

## Slide 6: Ταξινόμηση Υδρογραφικού Δικτύου
• Σύστημα ταξινόμησης Shreve (1966), Strahler (1964)

## Slide 7: Χαρακτηριστικά Λεκάνης
• Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου: δείχνει το μήκος που πρέπει να διανύσει το νερό στην επιφάνεια του εδάφους μέχρι να φτάσει σε κάποιο ρεύμα (συνολικό μήκος των ρευμάτων προς την έκταση): Γενικά, μια υδρολογική λεκάνη θεωρείται ότι έχει μικρό συντελεστή υδρογραφικού δικτύου, που είναι ανάλογος της αποστράγγισης της λεκάνης, αν , ενώ θεωρείται ότι έχει υψηλό συντελεστή υδρογραφικού δικτύου δηλαδή πολύ καλή αποστράγγιση αν .
• Υψογραφική καμπύλη: είναι η κατανομή επιφάνειας-υψομέτρου μιας λεκάνης: όπου το πεδίο μεταβολής της υψομετρικής καμπύλης έχει υποδιαιρεθεί σε υποδιαστήματα μήκους και οι τιμές του που αντιστοιχούν στα άκρα του υποδιαστήματος είναι και .
• Μηκοτομή του ρεύματος: είναι η κατά μήκος τομή του κυρίως ρεύματος της υδρολογικής λεκάνης (διαιρείται η υψομετρική διαφορά ανάμεσα στο χαμηλότερο και υψηλότερο σημείο του ρεύματος με το ολικό μήκος του).
• Μέση κλίση της υδρολογικής λεκάνης: Αν είναι η ισοδιάσταση των ισοϋψών, είναι ο αριθμός των διασταυρώσεων των ισοϋψών με τις γραμμές του κανναβου προς τη μια κατεύθυνση και L είναι το μήκος όλων των γραμμών προς την κατεύθυνση αυτή, η κλίση S δίνεται από τη σχέση:
• Eπιφάνεια των ρευμάτων της υδρολογικής λεκάνης: , το πλάτος οποιουδήποτε ρεύματος στο σημείο της συμβολής του με ρεύμα ανώτερης τάξεως, το μήκος του ρεύματος

## Slide 8: Επιφανειακή Απορροή
Επιφανειακή Απορροή Τύπου HORTON (1933)
= άμεση απορροή
excess runoff
excess rainfall
Φυσικές επιφάνειες με χαμηλό f
Αστικές περιοχές
Επιφανειακή Απορροή Κορεσμού (Saturation Overland Flow)

## Slide 9: Υδρογράφημα Πλημμύρας

## Slide 10: Διαχωρισμός βασικής ροής
• Συνήθως χρειαζόμαστε την άμεση απορροή και όχι τη συνολική (άμεση + βασική)  ανάγκη διαχωρισμού των συνιστωσών της απορροής
– Αδρομερώς: διαχωρισμός της άμεσης από τη βασική απορροή φέρνοντας ευθεία από το Β // με τον άξονα των χρόνων, ή θεωρώντας σημείο Κ, ή ενώνοντας το Β με το Δ (πιο ρεαλιστικό).
– Ανάπτυξη άλλων προσεγγίσεων κυρίως γραφικών

## Slide 11: Διαχωρισμός άμεσης/βασικής ροής
1) Μέθοδοι Ευθείας Γραμμής
2) Μέθοδος Σταθερής Βάσης
days km2
mi2
3) Μέθοδος Μεταβλητής Κλίσης

## Slide 12: Base flow Recession Curve (Normal depletion Curve)
Από το linear Reservoir

## Slide 13: Διαχωρισμός βασικής ροής & χαρακτηριστικά μεγέθη υδρογραφήματος
Σκαρίφημα τυπικού πλημμυρικού υδρογραφήματος με το αντίστοιχο υετογράφημα. Διαχωρισμός των συνιστωσών του υδρογραφήματος και χαρακτηριστικοί χρόνοι (Πηγή:
Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος, 1999).

## Slide 14: Διαχωρισμός βασικής ροής
• BASE-FLOW INDEX (BFI) - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

## Slide 15: Διαχωρισμός βασικής ροής
• ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΘΜΩΝ

## Slide 16: Διαχωρισμός βασικής ροής
• ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΘΜΩΝ

## Slide 17: Μέθοδοι Υπολογισμού Πλημμυρικής Απορροής 1. Δείκτης Φ
Δείκτης Φ (Φ – index): Σταθερή ταχύτητα απωλειών που δίνει το περίσσευμα βροχόπτωσης (excess rainfall) ίσον με το ύψος του direct runoff,

## Slide 18: Συνολική Εκτίμηση Ελλειμάτων

## Slide 19: Συνολική εκτίμηση ελλειμμάτων Μέθοδος του Δείκτη φ
Η διήθηση και η κατακράτηση μεμονωμένα εκτιμώνται δύσκολα, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι το συνολικό έλλειμμα λόγω και των δύο υδρολογικών διεργασιών.
Η Μέθοδος του δείκτη φ χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των ολικών ελλειμμάτων.
Παραδοχή: Τα ελλείμματα πραγματοποιούνται με σταθερό ρυθμό, φ (σε μονάδες έντασης βροχόπτωσης).
Αν έχω συνολική βροχόπτωση έντασης [mm/hr] ή και θεωρήσω τις απώλειες σταθερές και ίσες με φ [mm/hr], τότε η ενεργός (καθαρή) βροχόπτωση, δηλαδή το τμήμα της συνολικής βροχόπτωσης που θα μετασχηματιστεί σε άμεση απορροή θα έχει ένταση
Επομένως, ο όγκος της άμεσης απορροής θα δίνεται από τη σχέση:

## Slide 20: Συνολική εκτίμηση ελλειμμάτων Μέθοδος του Δείκτη φ

## Slide 21: Μέθοδοι Υπολογισμού Πλημμυρικής Απορροής 2. Συντελεστής Απορροής (Runoff Coefficient)
→ rd = C ∙ ΣRm , όπου C ≈ 0,6 – 0,9
Για τη μέγιστη αντιπλημμυρική παροχή:
, όπου C ≈ 0,1 – 0,3
Παράδειγμα
Check assumption

## Slide 22: Μέθοδοι Υπολογισμού Πλημμυρικής Απορροής 3. Μέθοδος Απωλειών του SCS
Ολική βροχόπτωση:
Συνολικές Δυνητικές Απώλειες = S και Fα ≤ S
Υπόθεση:
Από μελέτες σε μικρές λεκάνες απορροής:
Αριθμός Καμπύλης (Curve Number): , με 0 ≤ CN ≤ 100
και CN = 100 → αδιαπέραστες επιφάνειες, ενώ CN < 100 → φυσικές επιφάνειες

## Slide 23: Μέθοδοι Υπολογισμού Πλημμυρικής Απορροής 3. Μέθοδος Απωλειών του SCS
Το CN εξαρτάται από:
1) Αρχική Κατάσταση Υγρασίας (AMC, Antecedent Moisture Conditions)
2) Υδρολογική Κατηγορία Εδαφών (Hydrologic Soil Group)
3) Χρήση Γης
AMC (II) = Κανονική Κατάσταση
AMC (I) = Ξηρή Κατάσταση
AMC (III) = Υγρή Κατάσταση

## Slide 24: Μέθοδοι Υπολογισμού Πλημμυρικής Απορροής 3. Μέθοδος Απωλειών του SCS
 |  |  | Hydrologic soil group |  |  | 
Land use or cover | Treatment or practice | Hydrologic condition | A | B | C | D
Fallow | Straight row | - | 77 | 86 | 91 | 94
Row crops | Straight row | Poor | 72 | 81 | 88 | 91
 | Straight row | Good | 67 | 78 | 85 | 89
 | Contoured | Poor | 70 | 79 | 84 | 88
 | Contoured | Good | 65 | 75 | 82 | 86
 | Contoured and terraced | Poor | 66 | 74 | 80 | 82
 | Contoured and terraced | Good | 62 | 71 | 78 | 81
Small grain | Straight row | Poor | 65 | 76 | 84 | 88
 |  | Good | 63 | 75 | 83 | 87
 | Contoured | Poor | 63 | 74 | 82 | 85
 |  | Good | 61 | 73 | 81 | 84
 | Contoured and terraced | Poor | 61 | 72 | 79 | 82
 |  | Good | 59 | 70 | 78 | 81
Close-seeded legumesb or | Straight row | Poor | 66 | 77 | 85 | 89
rotation meadow | Straight row | Good | 58 | 72 | 81 | 85
 | Contoured | Poor | 64 | 75 | 83 | 85
 | Contoured | Good | 55 | 69 | 78 | 83
 | Contoured and terraced | Poor | 63 | 73 | 80 | 83
 | Contoured and terraced | Good | 51 | 67 | 76 | 80
Pasture or range |  | Poor | 68 | 79 | 86 | 89
 |  | Fair | 49 | 69 | 79 | 84
 |  | Good | 39 | 61 | 74 | 80
 | Contoured | Poor | 47 | 67 | 81 | 88
 | Contoured | Fair | 25 | 59 | 75 | 83
 | Contoured | Good | 6 | 35 | 70 | 79
Meadow |  | Good | 30 | 58 | 71 | 78
Woods |  | Poor | 45 | 66 | 77 | 83
 |  | Fair | 36 | 60 | 73 | 79
 |  | Good | 25 | 55 | 70 | 77
Farmsteads |  | - | 59 | 74 | 82 | 86
Roads (dirt)c |  | - | 72 | 82 | 87 | 89
(hard surface)c |  | - | 74 | 84 | 90 | 92

## Slide 25: Μέθοδοι Υπολογισμού Πλημμυρικής Απορροής 3. Μέθοδος Απωλειών του SCS
Παράδειγμα (Αλλαγή AMC)
CN = 83.8
AMC II
AMC III →
Συμπέρασμα: Pe (AMC(III)) > Pe (AMC(II))
Υγρές συνθήκες
Αλλαγή Χρήσης Γης (Επίδραση της Αστικοποίησης)
(Υπόθεσε πριν την αστικοποίηση – open land, fair grass)
Γρασίδι:
CN = 74
Αλλαγή περισσεύματος βροχής ανάλογα με τη χρήση γης.

## Slide 26: Μέθοδοι Υπολογισμού Πλημμυρικής Απορροής 4. Μέθοδος Green Ampt

## Slide 27: Μέθοδοι Υπολογισμού Πλημμυρικής Απορροής 4. Μέθοδος Green Ampt
Παράδειγμα
Α: σημείο μετά από το οποίο έχουμε λιμνάζον νερό
Έστω

## Slide 28: Μέθοδοι Υπολογισμού Πλημμυρικής Απορροής 4. Μέθοδος Green Ampt
Παράδειγμα
t = 0 F = 0 → Ft+Δt = Ft + it ∙ Δt = 0 + 0,18 = 0,18
Μετά από 60 min:
Πλημμυρική παροχή = F – i ∙ Δt

## Slide 29: Επιφανειακή Απορροή
tc = concentration time = χρόνος συγκέντρωσης = χρόνος που χρειάζεται η τελευταία σταγόνα που πέφτει στο πιο απομακρυσμένο σημείο της λεκάνης να φτάσει στην έξοδο.
thin sheet flow – Λεπτό στρώμα
concentrated - Συγκεντρωμένη
channel flow - Κανάλι

## Slide 30: Επιφανειακή Απορροή
Παράδειγμα 1
Uniform, smooth, impervious plane
i = 1 in/hr = 2,37 ∙ 10-5 ft/sec, fi = 0
Lo = 100 ft, So = 0,05
ν = ιξώδες = 1,2 ∙ 10-5 ft2/in
Θ = tan-1(So) = 2,86 º
cosΘ = 0,999
qo = (i – f) ∙ Lo ∙ cosΘ = 2,31 ∙ 10-3 ft/sec

## Slide 31: Επιφανειακή Απορροή
Παράδειγμα 2
(laminar)
ft (0,4 in)

## Slide 32: Επιφανειακή Απορροή
Παράδειγμα 3
cfs/ft
ft

## Slide 33: Παροχή σε κανάλι
Ελαχιστοποίηση του λάθους
Κλίση

## Slide 34: Παροχή σε κανάλι
Επίλυση με τη μέθοδο του Newton
Επαναλήψεις έως ότου f(Y) ≈ 0
και για ορθογώνια διατομή καναλιού
f(Y)
f(Yj)
Yj
Y
Yj+1=Yj-f(Yj)(df/dY)j

## Slide 35: Παροχή σε κανάλι
Παράδειγμα
Υπολογίζεται ο παρανομαστής της εξίσωσης (5):
Έτσι, η εξίσωση (5) γίνεται:
για ορθογώνια διατομή καναλιού
Οπότε: Y = 0,577 ft
Q = 9,26 cfs

## Slide 36: Μετρήσεις
Υδρολογικές Μετρήσεις
Sensors direct: rain gage indirect: θερμόμετρο υδραργύρου
Recorders manual automatic
Transmission routine real time
Μετρήσεις Ατμοσφαιρικού Νερού Meteorological Station (2 m από το έδαφος)
~ Θερμόμετρα (min and max air temperature) (dew point temperatures)
~ Υδρόμετρα (humidity)
~ Ανεμόμετρα (wind speed and direction)
~ Ραδιόμετρα (incident radiation)
~ Βροχόμετρα
~ Εξατμισίμετρα

## Slide 37: Μετρήσεις Επιφανειακού Νερού
Μέτρηση Στάθμης
staff gage
Pressure transducer and recorder
σταθμήμετρο, σταθμηγράφος 

## Slide 38: Μετρήσεις Επιφανειακού Νερού
Μέτρηση ταχύτητας
όπου di = βάθος και Δwi = πλάτος
Κατανομή ταχύτητας σε ποτάμι
Κατακόρυφο προφίλ ταχύτητας στο μέγιστο βάθος της εγκάρσιας διατομής

## Slide 39: Μετρήσεις Επιφανειακού Νερού
Διατομή υδατορεύματος
Μέτρηση ταχύτητας
Η μέση ταχύτητα σε κάθε τμήμα, προσεγγίζεται ικανοποιητικά από το μέσο όρο των δύο τιμών και δίνεται από την εξίσωση:
Για μεγάλο βάθος ποταμού:
Η μέση παροχή κάθε νοητού τμήματος:
Συνολική παροχή:
Τυπική διάταξη μυλίσκου

## Slide 40: Καμπύλη στάθμης – παροχής
Καμπύλη στάθμης – παροχής σε συνθήκες μη μόνιμης ροής
Γενική μορφή εξίσωσης:
η παροχή,
και σταθερές της θέσης και
η απόσταση μεταξύ του υψομέτρου του μηδενός του σταθμημέτρου και του υψομέτρου της μηδενικής ροής της
διατομής.