## Slide 1: ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ – ΔΙΟΔΕΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

## Slide 2: ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ

## Slide 3: Γενικά
Μοναδιαίο Υδρογράφημα
Μέθοδος S-curve
Συνθετικά υδρογραφήματα
Ορισμός: Μοναδιαίο υδρογράφημα (ΜΥΓ) είναι το υδρογράφημα που προήλθε από 1 cm ύψους βροχής μιας συγκεκριμένης διάρκειας.
Παράδειγμα:
1 cm/hr

## Slide 4: Μοναδιαία Υδρογραφήματα (ΜΥΓ)
Αρχές των ΜΥΓ
Αρχή της αναλογίας
Σταθερή βάση
~Η βάση είναι ανεξάρτητη της έντασης της βροχής αλλά εξαρτάται από τη διάρκειά της
~Η βάση είναι σταθερή για κάθε διάστημα
3) Αρχή της επαλληλίας

## Slide 5: Μοναδιαία Υδρογραφήματα (ΜΥΓ)
Παράδειγμα για την αρχή της αναλογίας: Παράδειγμα για την αρχή της επαλληλίας

## Slide 6: Μοναδιαία Υδρογραφήματα (ΜΥΓ)
Derivation of U.H.: Simple Case
(1) | (2) | (3) | (4) = (2) - (3) | (5) = (4)/1,4
Time, hr | Total Runoff, cfs | Base flow, cfs | Direct Runoff | U.H. Ordinate, cfs
1 | 100 | 100 | 0 | 0
2 | 120 | 100 | 20 | 14,3
3 | 250 | 100 | 150 | 107,1
4 | 130 | 100 | 30 | 21,4
5 | 70 | 70 | 0 | 0
 |  |  | 200 cfs | 

## Slide 7: Μοναδιαία Υδρογραφήματα (ΜΥΓ)
If the new duration is a multiple of the old, then:
If not, then use the S-Curve method:
Conversion of U.H. Duration

## Slide 8: Παράδειγμα
Construct S-Curve
Δίνεται: 6 - hr U.H.
Βρείτε: 2 - hr U.H.
3) Substract the two S-Curves
2) Lag the S-Curve by 2 – hr

## Slide 9: S-Curve Method
Παράδειγμα
Application of S-Curve Method
Case: A U.H. of time base of 6 hr (6-hr U.H.) is given. We want to construct the 2-hr U.H. using the S-Curve Method.
Solution:
(1) Let hr and
(2) The S-Curve can be constructed by adding together a series of U.H., each lagged hr
(3) We need U.H. to produce an S-Curve which would reach equilibrium at flow
Where
drainage area, Km2
In English units: 1 in/hr rainfall will produce
(4)  Need only 3 U.H. to Lag
Δίνεται: 6 - hr U.H.
Βρείτε: 2 - hr U.H.
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
Time | 6-hr U.H. | 6-hr U.H. | 6-hr U.H. | S-Curve (2)+(3)+(4) | Lagged S-Curve | (5)-(6) | 2-hr U.H. (7)·3
0 | 0 | - |  | 0 | - | 0 | 0
2 | 4 | - |  | 4 | 0 | 4 | 12
4 | 14 | - |  | 14 | 4 | 10 | 30
6 | 31 | 0 | - | 31 | 14 | 17 | 51
8 | 54 | 4 | - | 58 | 31 | 27 | 81
10 | 86 | 14 | - | 100 | 58 | 42 | 126
12 | 126 | 31 | 0 | 157 | 100 | 57 | 171
14 | 154 | 54 | 4 | 212 | 157 | 55 | 165
16 | 146 | 86 | 14 | 246 | 212 | 34 | 102
18 | 118 | 126 | 31 | 275 | 246 | 29 | 87
20 | 99 | 154 | 54 | 307 | 275 | 32 | -
22 | 84 | 146 | 86 | 316 | 307 | 9 | 27
24 | 72 | 118 | 126 | 316 | 316 | 0 | 0
32 : Adjust or Ignore this value!
Lag Curve by tR
Multiply (7) by T

## Slide 10: Σύνθετες βροχοπτώσεις
Unit Hydrograph Ordinates

## Slide 11: Παράδειγμα
Time | Excess Rainfall, in | Direct Runoff | Un (cfs/in)
1 | 1,06 | 428 | U1 = 428/1,06 = 404
2 | 1,93 | 1923 | U2 = (1923-1,93·404)/1,06 = 1079
3 | 1,81 | 5297 | U3 = (5297-1,81·404-1,93·1079)/1,06 = 2343
4 |  | 9131 | U4 = 2506
5 |  | 10625 | 1460
6 |  | 7834 | 453
7 |  | 3921 | 381
8 |  | 1846 | 274
9 |  | 1402 | 173
10 |  | 830 | …
11 |  | 313 | …

## Slide 12: Συνθετικά Υδρογραφήματα
1) Μέθοδος Snyder (Standard Unit Hydrograph)
(10-10000 mi2)
Χαρακτηριστικά μεγέθη του ΜΥΓ:
1. Μέγιστη παροχή, qPR
2. Χρόνος επιβράδυνσης (Basin Lag), tp (time to peak)
3. Βάση, tB
4. πλάτος του ΜΥΓ στο 50 % qPR, W50
5. πλάτος του ΜΥΓ στο 75 % qPR, W75
L = μήκος ποταμού (Km)
Lc = μήκος μέχρι το κέντρο βάρους λεκάνης (Km)
C1 = 0,75 (SI), 1,0 (BU)
Ct = συντελεστής περιοχής (από άλλες λεκάνες με μετρήσεις παροχών)
C1 = 2,75 (SI), 640 (BU)
Cp = συντελεστής περιοχής (από άλλες λεκάνες), 0,56 < Cp < 0,69
C3 = 5,56 (SI) 1290 (BU)
W = Cw · qp-1,08
Cw = 1,22 (SI), 440 (BU) για 75 %
Cw = 2,14 (SI), 770 (BU) για 50 %

## Slide 13: Αδιάστατη Μέθοδος SCS

## Slide 14: Παράδειγμα – Μέθοδος Snyder
Παράδειγμα
Υπολογίστε το Ct και Cp
 | Από το ΜΥΓ της λεκάνης
L = 150 Km | tR = 12 hr
Lc = 75 Km | tp = 34 hr
A = 3500 Km2 | qp = 157,5 m3/(s · cm)
(2)
Από τα δεδομένα:
tp = 5,5 · tR = 5,5 · 12 hr = 66 hr > tpR = 34 hr
32,5 = tp = 0,75 · Ct · (150 · 75)0,3  Ct = 2,65

## Slide 15: Παράδειγμα – ΜΥΓ
Υπολογίστε το ΜΥΓ 6-hr διάρκειας
Είναι:
A = 2500 Km2 Ct = 2,65
L = 100 Km Cp = 0,56
Lc = 50 Km
6-hr ΜΥΓ 
W = 1,22 · qpR-1,08 = 25,6 hr  75 %
W = = 44,9 hr  50 %

## Slide 16: Παράδειγμα – Μέθοδος SCS
10-min ΜΥΓ
A = 3 Km2
Tc = 1,25 hr
tr = 10 min = 0,166 hr
tp = 0,6 · Tc = (0,6) · (1,25) = 0,75 hr

## Slide 17: ΔΙΟΔΕΥΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

## Slide 18: Διόδευση Πλημμυρών
Η διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη πρόβλεψη της χωρικής και χρονικής αλλαγής του υδρογραφήματος όπως κινείται σε ένα ποτάμι ή ταμιευτήρα
1) Υδραυλική διόδευση
Εξισώσεις Saint Venant
2) Υδρολογική διόδευση
Ποταμού
Ταμιευτήρα
Εξίσωση Συνέχειας:
Σχέση Αποθήκευσης: S = f(Q)

## Slide 19: Διόδευση Πλημμυρών
1) Υδρολογική Διόδευση Ποταμού
Μέθοδος Muskingum
S = K · [x · I + (1-x) · Q]
K = σταθερά αποθήκευσης  travel time
x = ειδικό βάρος με τιμές 0 – 0,5
(xave  0,2)
Στη μορφή διαφορών
Εξίσωση συνέχειας
Σχέση Αποθήκευσης S2 – S1 = K · [x · (I2 – I1) + (1-x) · (Q2 – Q1]
Τελική Μορφή:
Κ και Δt έχουν τις ίδιες μονάδες και Co + C1 + C2 = 1

## Slide 20: Διόδευση Πλημμυρών
Παράδειγμα
Given the inflow, x = 0,2 and K = 2 days
Compute outflow every Δt = 1 day
Time | Inflow | Co · I2 | C1 · I1 | C2 · Q1 | Compute Outflow
1 | 10 | - | - | - | 10 *
2 | 100 | 4,77 | 4,28 | 5,24 | 14,29
3 | 1000 | 47,7 | 42,8 | 7,49 | 97,99
4 | 10000 | 477,0 | 428,0 | 51,35 | 956,34
5 | 1000 | 47,0 | 4280,0 | 501,13 | 4828,12
6 | 100 | 4,77 | 428,0 | 2529,94 | 2962,71
7 | 10 | 0,477 | 42,8 | 1552,46 | 1595,7
Co = 0,0477
C1 = 0,428
C2 = 0,524
                * Assume Q1 = I1
                ** all in cfs · 1000

## Slide 21: Διόδευση Πλημμυρών
Υπολογισμός των και
α) Κάντε τα υδρογραφήματα εισροής και εκροής για μία ή περισσότερες πλημμύρες
β) Χρησιμοποιήστε και λύστε για το
γ) Σχεδιάστε το vs για αρκετές τιμές
δ) αποδεχτείτε την τιμή του που δίνει την καλύτερη γραμμική γραφική παράσταση (στενότερος βρόχος). To είναι η κλίση
Time

## Slide 22: Υδρολογική Διόδευση Ταμιευτήρα
Μέθοδος Storage Indication
όπου,
Q = παροχή, cfs
C = συντελεστής παροχής  3,0
x = 3/2
Γενικά δημιούργησε τη σχέση όγκου – παροχής
Q = C · Y · Hx
Εξίσωση Συνέχειας
1. Επίλεξε Δt
2. Υπολόγισε τη σχέση με από την εξίσωση αποθήκευσης
3. Χρησιμοποίησε την εξίσωση συνέχειας

## Slide 23: Παράδειγμα
Storage – Discharge Curve
Time | In (cfs) | In+1 (cfs) |  |  | Qn+1
1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
2 | 30 | 90 | 20 = (30-2·5) | 30 | 5
3 | 60 | 150 | 74 = (110-2·18) | 110 | 18
4 | 90 | 210 | 160 | 224 | 32
5 | 120 | 270 | 284 | 370 | 43
6 | 150 | 330 | 450 | 554 | 52
7 | 180 | 315 | 664 | 780 | 58
8 | 135 | 225 | 853 |  | 
9 | 90 | 135 | 948 |  | 
10 | 45 | 45 | … |  | 

## Slide 24: Παράδειγμα
Άλλη προσέγγιση
Plot vs
Time | I |  |  | Q
1 | 2 | 8,5 | 12,5 | 2
2 | 2,8 | 8,9 | 13,3 | 2,2
3 | 4 | 10,9 | 15,7 | 2,4
4 | 5,2 | 13,7 | 20,1 | 3,2
5 | 6 | 17,3 | 24,9 | 3,8
6 | 5,7 | 20,0 | 29 | 4,5
* all in cfs · 1000
** (13,3 – 2·2,22 = 8,9)