## Slide 1: Ανάλυση Κόστους-Οφέλους
για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων του σχεδίου διαχείρισης στη λεκάνη του Κερίτη
Δρ. Λία Νικολάου, Δρ. Γιώργος Μπαζδάνης Ευτυχία Βαρδουλάκη, Παναγιώτης Πιπερίδης

## Slide 2: Η ανάλυση κόστους - οφέλους
…είναι μία μέθοδος οικονομικής ανάλυσης που έχει προταθεί για τη διαμόρφωση του προγράμματος μέτρων επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
… χρησιμοποιείται για τη σύγκριση διαφορετικών μέτρων σε παρόμοιους όρους και σύμφωνα με τη βασική της αρχή, όλα τα κόστη των εξεταζόμενων μέτρων, παρεμβάσεων, στρατηγικών συσχετίζονται με την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος ή στόχου.
… δεν είναι απλά μία μέθοδος που προσδιορίζει την εναλλακτική λύση με το χαμηλότερο κόστος.
… είναι ένα εργαλείο σύγκρισης μέτρων και στρατηγικών, το οποίο δεν οδηγεί ξεκάθαρα σε κάποια επιλογή.
… αξιολογεί τις εναλλακτικές προτάσεις με βάση ποσοτικά και αντικειμενικά κριτήρια, χρησιμοποιώντας μία καθορισμένη μεθοδολογία.

## Slide 3: Η ανάλυση κόστους - οφέλους
Χρησιμοποιείται :
Για την επιλογή του οικονομικά αποτελεσματικότερου προγράμματος μέτρων που θα μπορούσε να εφαρμοστεί για τη διόρθωση της απόκλισης μεταξύ της οικολογικής κατάστασης που προβλέπεται στο σενάριο αναφοράς και στους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ, Παράρτημα ΙΙΙ).
Για την ανάλυση κόστους και αποτελεσματικότητας συμπληρωματικών μέτρων προκειμένου να καταδειχθεί εάν τα αντίστοιχα προγράμματα μέτρων είναι δυσανάλογου κόστους (Οδηγία 2000/60/ΕΚ, Άρθρο 4).
Στα πλαίσια κατάρτισης του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής των μέτρων που προβλέπουν τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ.
Για τον προσδιορισμό των μηχανισμών χρηματοδότησης των προγραμμάτων μέτρων και των σχετικών χρηματοοικονομικών και κοινωνικο- οικονομικών επιπτώσεων.

## Slide 4: Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών ΥΔ Κρήτης
Περιλαμβάνεται το Πρόγραμμα Μέτρων, συνιστώντας το μηχανισμό επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται σε αυτό. Τα μέτρα διακρίνονται σε:
Βασικά Μέτρα: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 της Οδηγίας, αυτά αποτελούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και διακρίνονται σε:
  Ομάδα Ι: Μέτρα για την εφαρμογή Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας.
  Ομάδα ΙΙ: Μέτρα που σχετίζονται με βασικές απαιτήσεις της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας και την οριζόντια εφαρμογή δράσεων με σκοπό την επίτευξη ή διατήρηση της καλής κατάστασης των υδάτων.
Συμπληρωματικά Μέτρα: Τα μέτρα που καταρτίζονται επιπλέον των βασικών με σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 4 της Οδηγίας.

## Slide 5: Στόχος
Στόχος του παρόντος είναι η εκπόνηση μελέτης κόστους – οφέλους για όλα τα μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης που αφορούν ή χωροθετούνται στις 4 λεκάνες που εξετάζει το Έργο, προκειμένου να γίνει κατάταξη αυτών με βάση τον «βαθμό» κόστους – οφέλους, που αναλύεται παρακάτω.
Η κατάταξη των μέτρων θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και της ΕΓΥ του ΥΠΕΚΑ για την προτεραιοποίηση υλοποίησης τους και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

## Slide 6: Μεθοδολογία 1
Βήμα 1: Προσδιορισμός του κόστους κάθε μέτρου σε €.
Το κόστος του κάθε μέτρου προσδιορίσθηκε από τις πηγές:
Εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων, Ενδιάμεσες Εκθέσεις Προόδου της ΕΓΥ του ΥΠΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 12/ 2014 (http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/wfdart153/) .
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (http://www.agrotikianaptixi.gr/).
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 (www.espa.gr)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, Προσκλήσεις 2014-2020 (http://www.epper.gr/el/Pages/PROSKLHSEIS_2014-2020.aspx) .
Σημείωση: Τα διοικητικά μέτρα έχουν κοστολογηθεί από την ΕΓΥ του ΥΠΕΚΑ με μηδενικό κόστος, όπου δεν απαιτείται μελέτη, και έτσι λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα μελέτη.

## Slide 7: Μεθοδολογία 2
Βήμα 2: Προσδιορισμός του ισοδύναμου ετήσιου κόστους (€/έτος) κάθε μέτρου, ανάλογα με τον συντελεστή απόσβεσης σε κάθε περίπτωση.
Το ισοδύναμο ετήσιο κόστος κάθε μέτρου προκύπτει από το λόγο κόστος/έτη απόσβεσης.
Για τα μέτρα που εφαρμόζονται στη διάρκεια διαχειριστικής περιόδου προγράμματος χρηματοδότησης τα έτη απόσβεσης είναι ίσα με την διαχειριστική περίοδο (πχ. 6 έτη για ΠΑΑΤ, ΠΕΠ και ΕΠΠΕΡΡΑ).
Για μέτρα διαχείρισης υδάτων είναι 20 έτη.
Για υποδομές όπως Φράγματα, Ταμιευτήρες κλπ είναι 50 έτη.
Σε περιπτώσεις που ορίζεται η περίοδος απόσβεσης (πχ. δράσεις εκπαίδευσης ενημέρωσης 3 έτη) λαμβάνεται υπόψη η συγκεκριμένη τιμή.

## Slide 8: Μεθοδολογία 3
Βήμα 3: Προσδιορισμός του οφέλους, δηλαδή της ποσότητας των υδάτων, που σε ετήσια βάση βελτιώνεται ή αυξάνεται σε διαθεσιμότητα με την εφαρμογή του κάθε μέτρου (m3/έτος).
Οι ποσότητες υδάτων εκτιμώνται ως εξής:
Από τη δυνητική ποσότητα υδάτων που βελτιώνεται ή αυξάνεται σε διαθεσιμότητα (σε ποσό ή ποσοστό) όπως αυτή ορίζεται κατά την χρηματοδότηση στα Προγράμματα που αναφέρονται πιο πάνω.
Από δεδομένα που προκύπτουν από το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ της Κρήτης, ή άλλα ειδικά διαχειριστικά σχέδια που έχουν εκπονηθεί.
Από παρόμοια μέτρα/έργα που χρηματοδοτήθηκαν στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

## Slide 9: Μεθοδολογία 4
Βήμα 4: Προσδιορισμός του λόγου κόστους – οφέλους για κάθε μέτρο (€/m3).
Η αξιολόγηση των μέτρων βασίζεται στο μοναδιαίο λόγο κόστους – αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΕ αυτός εκφράζεται με τον τύπο:
Όπου:
: ο λόγος κόστους – οφέλους του μέτρου i σε €/m3.
: τα ετήσια οικονομικά κόστη για το μέτρο i σε €.
: η βελτίωση ως προς την κατάσταση του υδάτινου σώματος ή αύξηση διαθεσιμότητας λόγω εφαρμογής του μέτρου i σε m3 υδάτινου σώματος που αποκαθίσταται.

## Slide 10: Μεθοδολογία 5
Βήμα 5: Κατάταξη των μέτρων από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο λόγο κόστους – οφέλους (ξεχωριστά τα βασικά από τα συμπληρωματικά μέτρα).
Η ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας γίνεται για κάθε μέτρο μεμονωμένα και στη συνέχεια γίνεται κατάταξη των μέτρων ανάλογα με την τιμή του λόγου.

## Slide 11: Μεθοδολογία 6
Βήμα 6: Δημιουργία κλάσεων και αντίστοιχων βαθμών.
Δημιουργούνται κλάσεις ανάλογα με το εύρος της βαθμολογίας που αντιστοιχούν σε βαθμό από το 1-5 για την βαθμολόγηση των μέτρων σύμφωνα με το ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1: Δίκαιη κατανομή κόστους – οφέλους, του Στόχου 3: Κοινωνική συνοχή, ευεξίας και ποιότητα ζωής, του Παραδοτέου 2-4: Καθιέρωση στόχων πολλαπλών κριτηρίων για κάθε λεκάνη και εντοπισμός των καταλληλότερων μέτρων που αφορούν την αντίστοιχη λεκάνη, του παρόντος έργου.

## Slide 12: Αποτελέσματα 1
Κατάταξη Βασικών Μέτρων

## Slide 13
Α/Α | Μέτρο | Μέτρο (Οδηγία- Κωδικός) | Ετήσιο Κόστος – όφελος (€/m3*έτος) | Βαθμολογία
1 | 14 | Προϊόντα Φυτοπροστασίας (Οδηγίες 91/414/ΕΟΚ-Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2009, 2009/128/ΕΚ) -GR13ΒΜ08 | 0 | 5
2 | 15 | Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες - SEVESO (Οδηγίες 96/82/EK, 2003/105/ΕΚ)GR13ΒΜ09 | 0 | 5
3 | 16 | Ιλύς σταθμών καθαρισμού (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ)-GR13ΒΜ10 | 0 | 5
4 | 22 | Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας. GR13SM02-01 | 0 | 5
5 | 25 | Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου και προγράμματος μέτρων για την κατ’ οίκον εξοικονόμηση νερού GR130Μ02-04 | 0 | 5
6 | 29 | Αναδιοργάνωση / Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας φορέων διαχείρισης συλλογικών δικτύων άρδευσης-GR13OM02-08 | 0 | 5
7 | 30 | Κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος άρδευσης εντός των συλλογικών αρδευτικών μονάδων-GR13OM02-09 | 0 | 5
8 | 35 | Δραστηριότητες που απαγορεύονται στις ζώνες προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από υπόγειους υδροφορείς-GR13OM03-02 | 0 | 5
9 | 37 | Προστασία υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών πόσιμου ύδατος-GR13OM03-04 | 0 | 5
10 | 40 | Δημοσιοποίηση των μετρήσεων ποιότητας πόσιμου νερού στο διαδίκτυο από τους Δήμους/ΔΕΥΑ | 0 | 5
11 | 41 | Επί τόπου επιθεωρήσεις σε αδειοδοτημένες απολήψεις (μεγάλοι καταναλωτές)-GR13OM04-01 | 0 | 5
12 | 42 | Εξορθολογισμός των ορίων (κατώτατων/ανώτατων) των αναγκαίων ποσοτήτων αρδευτικού νερού, σύμφωνα με τις κλιματικές συνθήκες της Κρήτης, το είδος της καλλιέργειας και των εφαρμοζόμενων γεωργικών πρακτικών-GR13OM04-02 | 0 | 5
13 | 44 | Ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας της ΚΥΑ 145026/2014-GR13OM04-03 | 0 | 5
14 | 46 | Διερεύνηση της αναγκαιότητας έκδοσης κανονιστικής απόφασης απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων που έχουν στόχο την προστασία και διαχείριση του υδατικού δυναμικού, με βάση το πρόγραμμα μέτρων του νέου Σχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων του ΥΔ Κρήτης-GR13OM04-05 | 0 | 5
15 | 50 | Ενίσχυση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων-GR13OM06-01 | 0 | 5
16 | 51 | Ενδυνάμωση των περιοδικών ελέγχων υδάτων που καταλήγουν στη θάλασσα από εκβολές αγωγών ομβρίων και λοιπών σημειακών πηγών ρύπανσης- GR130M06-02 | 0 | 5
17 | 52 | Εκσυγχρονισμός εθνικής νομοθεσίας περί διαχείρισης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων-GR13OM06-03 | 0 | 5

## Slide 14
Α/Α | Μέτρο | Μέτρο (Οδηγία- Κωδικός) | Ετήσιο Κόστος – όφελος (€/m3*έτος) | Βαθμολογία
18 | 53 | Καθορισμός συνθηκών και προϋποθέσεων για τη σύνδεση βιομηχανιών στο δίκτυο αποχέτευσης/υποδοχή βιομηχανικών αποβλήτων σε ΕΕΛ-GR13OM06-04 | 0 | 5
19 | 54 | Δημιουργία θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς λυμάτων GR130M06-05 | 0 | 5
20 | 58 | Ενίσχυση δράσεων ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων έργων επεξεργασίας και αποχέτευσης λυμάτων-GR13OM07-02 | 0 | 5
21 | 59 | Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου διαχείρισης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων με έμφαση στην διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και στην αναθεώρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εφαρμοζόμενης ιλύος με στόχο την προώθηση και υλοποίηση έργων διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύος-GR13OM07-03 | 0,001 | 5
22 | 26 | Προδιαγραφές και θέσπιση παροχής κινήτρων για την αειφόρο διαχείριση των ομβρίων υδάτων GR13OM02-05 | 0,002 | 5
23 | 27 | Κατάρτιση εγχειριδίου τεχνικών προδιαγραφών εφαρμογής μεθόδων επαναχρησιμοποίησης GR13OM02-06 | 0,002 | 5
24 | 24 | Προώθηση σχεδιασμού και υλοποίησης έργων συντήρησης και αποκατάστασης της καλής λειτουργίας υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς νερού άρδευσης-GR13OM02-03 | 0,003 | 5
25 | 31 | Μείωση των απολήψεων για άρδευση μέσω βελτίωσης των τεχνικών άρδευσης-GR13OM02-10 | 0,003 | 5
26 | 17 | Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ) GR13ΒΜ11 | 0,005 | 5
27 | 18 | Οδηγία για την προστασία υπογείων υδάτων (2006/118/ΕΚ)-GR13ΒΜ12-GR13OM02-11 | 0,007 | 5
28 | 32 | Ενθάρρυνση καλλιέργειας παραδοσιακών μη υδροβόρων καλλιεργειών | 0,007 | 5
29 | 33 | Ενθάρρυνση και ενίσχυση της επέκτασης μεθόδων εντοπισμένης άρδευσης (Μικροαρδεύσεις) στις δεκτικές τέτοιων μεθόδων άρδευσης φυτείες-GR13OM02-12 | 0,007 | 5
30 | 34 | Ορισμός ζωνών προστασίας έργων υδροληψίας πόσιμου ύδατος από υπόγειους υδροφορείςGR130M03-01 | 0,007 | 5
31 | 36 | Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού (πηγές, γεωτρήσεις) για απολήψεις νερού ύδρευσης >500.000m3 ετησίως-GR13OM03-03 | 0,007 | 5
32 | 45 | Καταγραφή ποσοτήτων νερού από τα σημεία απόληψης επιφανειακού ή/και υπόγειου νερού για ύδρευση, για άρδευση από τα οργανωμένα δίκτυα (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ), Δήμοι, ΔΕΥΑ, λοιπές υπηρεσίες ύδατος και από μεγάλους καταναλωτές GR13OM04-04 | 0,007 | 5
33 | 47 | Καθορισμός κριτηρίων για τον προσδιορισμό ορίων συνολικών απολήψεων ανά υδατικό σύστημα-GR13OM04-06 | 0,007 | 5
34 | 48 | Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου περιοχών διάθεσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, είτε μέσω άρδευσης, είτε μέσω τεχνητού εμπλουτισμού (ΦΕΚ354/B/08.03.2011)-GR13OM05-01 | 0,007 | 5

## Slide 15
Α/Α | Μέτρο | Μέτρο (Οδηγία- Κωδικός) | Ετήσιο Κόστος – όφελος (€/m3*έτος) | Βαθμολογία
35 | 49 | Διερεύνηση των συνθηκών εφαρμογής τεχνητών εμπλουτισμών υπογείων υδατικών συστημάτων, ως μέσο ποσοτικής ενίσχυσης και ποιοτικής προστασίας τους-GR13OM05-02 | 0,007 | 5
36 | 38 | Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού σε μεγάλες ΔΕΥΑ ( όπως αυτές του Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης, Αγ. Νικολάου, Σητείας)-GR13OM03-05 | 0,021 | 4
37 | 39 | Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ GR130M03-06 | 0,021 | 4
38 | 19 | Προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής ώστε, με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο, να υπηρετεί, ως κύρια στόχευση, την περιβαλλοντική αειφορία και την αποφυγή σπατάλης νερού GR130M01-01 | 0,022 | 4
39 | 20 | Αναμόρφωση λογιστικών συστημάτων παρόχων νερού GR130M01-02 | 0,022 | 4
40 | 21 | Δημιουργία και αξιοποίηση συστήματος σύγκρισης κόστους παρόχου με πρότυπο ανάλογων χαρακτηριστικών (benchmarking) για την ανάδειξη πεδίων λειτουργίας και περιθωρίων μείωσης κόστους παρόχων-GR13OM01-03 | 0,022 | 4
41 | 28 | Προώθηση τεχνολογιών αποτελεσματικής διαχείρισης του νερού στη βιομηχανία-GR13OM02-07 | 0,052 | 2
42 | 57 | Προώθηση μέτρων ένταξης παραγωγών ή ομάδων παραγωγών σε Ο.Π.Δ.Α.Π.-GR13OM07-01 | 0,064 | 1
43 | 23 | Δράσεις εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης/ ενίσχυσης των δικτύων ύδρευσης των μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων του ΥΔ Κρήτης. Έλεγχοι διαρροών.GR13OM02-02 | 0,071 | 1

## Slide 16: Αποτελέσματα 2
Κατάταξη Συμπληρωματικών Μέτρων

## Slide 17
Α/Α | Μέτρο | Μέτρο (Οδηγία- Κωδικός) | Ετήσιο Κόστος – όφελος (€/m3*έτος) | Βαθμολογία
1 | 1 | Επιβολή αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση προβλήματος λειψυδρίας ή άλλων έκτακτων αναγκών- GR13SM02-01 | 0 | 5
2 | 3 | Ορισμός κατ’ αρχήν ζωνών περιορισμού ανόρυξης νέων γεωτρήσεων για νέες χρήσεις νερού καθώς και επέκτασης αδειών υφισταμένων χρήσεων στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα που παρατηρούνται φαινόμενα ή τάσεις υφαλμύρισης από ανθρωπογενείς πιέσεις, καθώκαι στα παράκτια υπόγεια υδατικά συστήματα που παρατηρούνται φαινόμενα φυσικής υφαλμύρισης -GR13SM04-02 | 0 | 5
3 | 5 | Προστασία καρστικών υπόγειων υδατικών συστημάτων μικρής δυναμικότητας και πεδίων γεωτρήσεων με σημαντικές απολήψεις για την ύδρευση ή για προγραμματιζόμενα πεδία για τέτοιες χρήσεις -GR13SM04-04 | 0 | 5
4 | 6 | Μέτρα ειδικής προστασίας σε υπόγεια υδατικά συστήματα με ελλειμματικό υπερετήσιο ισοζύγιο εισροών (εμπλουτισμός)-εκροών (απολήψεις) και σε πεδίαυδροφόρων με ειδικές χρήσεις νερού (ύδρευσης, συλλογικών έργων)-GR13SM04-05 | 0 | 5
5 | 8 | Διάθεση αλμόλοιπου μονάδων αφαλάτωσης -GR13SM05-01 | 0 | 5
6 | 16 | Μέτρα ελέγχου/ εξοικονόμησης υδάτων σε περιοχές με θερμοκηπιακές καλλιέργειες-GR13SM08-01 | 0 | 5
7 | 20 | Προστασία παρόχθιας βλάστησης υδρορεμάτων, λιμνών και υγροτόπων-GR13SM10-02 | 0 | 5
8 | 24 | Κατά προτεραιότητα καθορισμός αιγιαλού και παραλίας σε προστατευόμενες περιοχές προστασίας ειδών και οικοτόπων-GR13SM10-06 | 0 | 5
9 | 28 | Επικαιροποίηση τεχνικών μελετών, επικαιροποίηση και συμπλήρωση υποστηρικτικών μελετών και ανανέωση περιβαλλοντικών όρων υδραυλικών έργων GR13SM11-03 | 0 | 5
10 | 39 | Μέτρα καταπολέμησης της εισβολής ξενικών ειδών στα επιφανειακά υδατικά συστήματα -GR13SM14-06 | 0 | 5
11 | 40 | Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, για θέματα νέων τεχνολογιών, σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών, θεμάτων προστασίας περιβάλλοντος, ευφορίας των γεωργικών εδαφών κ.λπ. -GR13SM15-01 | 0 | 5
12 | 41 | Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νερού-GR13SM15-02 | 0 | 5

## Slide 18
Α/Α | Μέτρο | Μέτρο (Οδηγία- Κωδικός) | Ετήσιο Κόστος – όφελος (€/m3*έτος) | Βαθμολογία
13 | 44 | Σύναψη συμφωνίας μεταξύ δημοσίου- αγροτικού τομέα -GR13SM16-02 | 0 | 5
14 | 45 | Προώθηση συμφωνιών με ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων-GR13SM16-03 | 0 | 5
15 | 38 | Εφαρμογή προγράμματος ειδικής διερευνητικής παρακολούθησης (Investigative monitoring) ποτάμιων ΥΣ και ποτάμιων ΙΤΥΣ κατάντη υφιστάμενων φραγμάτων για την εξασφάλιση της οικολογικής παροχής, της φυσικής συνέχειας του οικοσυστήματος και την επίτευξη ή διατήρηση της καλής οικολογικής κατάστασης ή του οικολογικού δυναμικού, αντίστοιχα GR13SM14-05 | 0,001 | 5
16 | 9 | Κατάρτιση κανόνων προστασίας καρστικών συστημάτων και καταβοθρών-GR13SM05-02 | 0,001 | 5
17 | 18 | Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων των ΕΕΛ με τεχνικό εμπλουτισμό προσχωματικών υδροφορέων μη ανθρώπινης κατανάλωσης-GR13SM09-02 | 0,001 | 5
18 | 14 | Εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής με σκοπό τη οικονομία νερού, τη προστασία των υδάτων και τη μείωση της νιτρορύπανσης-GR13SM06-01 | 0,002 | 5
19 | 37 | Υδρογεωλογική – Διαχειριστική μελέτη για την αναρρύθμιση των καρστικών πηγών Αγιάς GR13SM14-04 | 0,003 | 5
20 | 42 | Ενίσχυση δράσεων περιβαλλοντικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση GR13SM15-03 | 0,003 | 5
21 | 43 | Εθελοντικές συμφωνίες υιοθέτησης πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής συμπεριφοράς με μεγάλους καταναλωτές νερού-GR13SM16-01 | 0,003 | 5
22 | 15 | Μικρής εμβέλειας αγροπεριβαλλοντικά μέτρα μείωσης νιτρορύπανσης – Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών GR14SM06-02 | 0,006 | 5
23 | 2 | Καθορισμός και οριοθέτηση περιοχών ΥΥΣ που παρουσιάζουν κακή ποιοτική κατάσταση λόγω υφαλμύρινσης ή παρουσιάζουν τοπική υφαλμύρινση, καθώς και ΥΥΣ με φαινόμενα φυσικής υφαλμύρινσης-GR13SM04-01 | 0,007 | 5
24 | 12 | Έλεγχοι των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων των τυροκομείων (2 φορές ετησίως) GR13SM05-05 | 0,174 | 4
25 | 4 | Αντικατάσταση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων που αντλούν νερό από ΥΥΣ με κακή ποιοτική κατάσταση ή από ΥΥΣ που εμφανίζουν τοπική ποιοτική επιβάρυνση, με νέες γεωτρήσεις, σε παραπλήσιους υδροφορείς με καλή ποιοτική κατάσταση GR13SM04-03 | 0,248 | 3

## Slide 19
Α/Α | Μέτρο | Μέτρο (Οδηγία- Κωδικός) | Ετήσιο Κόστος – όφελος (€/m3*έτος) | Βαθμολογία
26 | 17 | Έργα τεχνητού εμπλουτισμού προσχωματικών υδροφορέων -GR13SM09-01 | 0,248 | 3
27 | 21 | Εκπόνηση μελέτης με σκοπό την κατάρτιση κατώτατης στάθμης λιμνών -GR13SM10-03 | 0,248 | 3
28 | 27 | Κατασκευή των απαιτούμενων έργων (δίκτυα, αντλιοστάσια, μελέτες θραύσης φραγμάτων, κλπ.) για την ολοκλήρωση των υπό κατασκευή υδραυλικών έργων για υδρευτικούς και αρδευτικούς σκοπούς-GR13SM11-02 | 0,248 | 3
29 | 32 | Μικρά έργα επεξεργασίας οικιακών λυμάτων μικρών οικισμών (<2000 ισοδύναμο πληθυσμό) σε επιφανειακά Υδατικά συστήματα που αξιολογήθηκαν σε «ελλιπή» ή «μέτρια» κατάσταση ή σε υπόγεια υδατικά συστήματα με «κακή ποιοτική κατάσταση» GR13SM11-07 | 0,248 | 3
30 | 33 | Καταγραφή της κατάστασης λειτουργίας των υφιστάμενων ταμιευτήρων-GR14SM11-08 | 0,248 | 3
31 | 35 | Εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών και πιλοτικών κατασκευών για τη χρήση των υφάλμυρων παράκτιων καρστικών πηγών-GR13SM14-02 | 0,248 | 3
32 | 36 | Ίδρυση και οργάνωση πρότυπων αγροκτημάτων-GR13SM14-03 | 0,248 | 3
33 | 10 | Σύνταξη ειδικής υδρο-γεωλογικής - υδροχημικής μελέτης για τον καθορισμό υπόγειων υδατικών υποβάθρου (ενδεικτικά αναφέρονται Fe, SO4, κλπ.), όταν τα υπόψη συστήματα συνδέονται με υδροληπτικά έργα-GR13SM05-03 | 0,447 | 1
34 | 13 | Έλεγχοι λειτουργίας των εξατμισοδεξαμενών απόθεσης των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων (2 φορές ετησίως)-GR13SM05-06 | 0,496 | 1

## Slide 20
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!