## Slide 1
Τεχνολογίες Αξιοποίησης Βιομάζας
BIOMAZA

## Slide 2
Ορισμός
Βιομάζα είναι ένα σύνολο υλικών φυτικής ή ζωικής προελεύσεως που με κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να αποδώσει ενέργεια. Ειδικότερα, η βιομάζα για ενεργειακούς σκοπούς, περιλαμβάνει κάθε τύπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή στέρεων, υγρών και/ή αέριων καυσίμων.
BIOMAZA

## Slide 3
Κατηγορίες Βιομάζας
Κλαδιά, φύλλα, απόβλητα κτηνοτροφίας
Γεωργικής – Ζωικής Προέλευσης
Καυσόξυλά, υλοτομή, υπολείμματα επεξεργασία ξύλου
Δασική Προέλευσης
Οργανικό τμήμα αστικών αποβλήτων
Αστικά Απόβλητα
…
Σοργό, Κεναφ
….
Αγριαγκινάρα, μίσχανθος
….
Ευκάλυπτος
Ενεργειακές Καλλιέργειες
Υπολειμματικές Μορφές

## Slide 4
Ποσοστό παραγωγή ηλεκτρισμού ενέργειας από βιομάζα προς συνολικό μείγμα ανανεώσιμων πηγών στις ηπείρους (2017)
Ευρώπη
Στην γηραιά ήπειρο η βιομάζα προστθέτεει7,52 EJ πρωτογενούς ενέργειας στο μείγμα της
Ασία
Με 21,6 EJ από βιομάζα κατάφερε η Ασία να καλύψει το 65% του ενεργειακού μείγματος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Ωκεανία
Η Ωκεανία παρά το μικρό μέγεθος πληθυσμού που αποτελείται χρησιμοποίει 0,28 EJ που προέρχονται από βιομάζα
Αμερική
Η ήπειρος της Αμερικής καταναλώνει 10,8 EJ βιομάζας ετησίως για παροχή πρωτογενούς ενέργειας
Αφρική
Η Αφρική καταναλώνει τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσότητα βιομάζας κάτω από της Ασίας ίση με 15,4 EJ ενέργειας που προέρχονται από βιομάζα
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 0.59 | 0.31
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 15.4 | 0.7
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 7.52 | 5.18
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 21.6 | 11.6
Chart: 
| 1st Qtr | 2nd Qtr
Sales | 0.28 | 0.45
Αμερική
Αφρική
Ευρώπη
Ασία
Ωκεανία

## Slide 5
Εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού από βιομάζα
Αέρια Καύσιμα
Το αέριο που αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από την αναερόβια χώνευση της βιομάζας ή από θερμικές διεργασίες από βιομάζα, συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας στα απόβλητα.
Υγρά Καύσιμα
Τα υγρά βιοκαύσιμα περιλαμβάνουν όλα τα υγρά καύσιμα φυσικής προέλευσης, κατάλληλα για ανάμιξη ή αντικατάσταση υγρών καυσίμων από ορυκτά
Στερεά Καύσιμα
Τα στερεά βιοκαύσιμα καλύπτουν στερεό οργανικό, μη ορυκτό υλικό βιολογικής προέλευσης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή θερμότητας ή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Άμεση Καύση
Η άμεση καύση είναι μια θερμοχημική τεχνική κατά την οποία η βιομάζα καίγεται σε ανοιχτό αέρα ή παρουσία υπερβολικού αέρα. Σε αυτή τη διαδικασία, η φωτοσυνθετικά αποθηκευμένη χημική ενέργεια της βιομάζας θα μετατραπεί σε αέρια.
Ενεργειακή Αξιοποίηση: Η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών, είτε με απ’ ευθείας καύση, είτε με μετατροπή της σε:

## Slide 6
Χημική Μετατροπή
Αποσυνθέτει τα υλικά βιομάζας του με την χρήση πυρόλυσης
Θερμική αποσύνθεση
Αποσυνθέτει την βιομάζα στο νερό σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις
Υδροθερμική υγροποίηση
Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για να μετατρέψει τα εύφλεκτα μέρη τις βιομάζας σε αέρια (υδρογόνο, μονοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο)
Αεριοποίηση
Η χημική ενέργεια της βιομάζας με θερμότητα μετατρέπεται για την απόκτηση αέριων, υγρών ή στερεών καύσιμων υπό συνθήκες χωρίς αέρα
Ενανθράκωση
Με την χρήση θερμότητας απελευθερώνεται κατά την οξείδωση απευθείας ενέργεια ή μετατρέπεται σε ισχύ.
Καύση

## Slide 7
Καύση
Στην καύση της βιομάζας γίνεται θερμική οξείδωση παρουσία περίσσειας οξυγόνου.
Η καύση του άνθρακα όπως θα δούμε και παρακάτω, διαφέρει με την καύση της βιομάζας, καθώς το 75% της ενέργειάς της βρίσκεται στα πτητικά συστατικά της βιομάζας, ενώ στον άνθρακα η ενέργεια αυτή είναι μικρότερη από 50%.

## Slide 8
Ανθρακοποίηση
Η ανθρακοποίηση είναι μία διεργασία όπου η βιομάζα (π.χ. ξύλο) θερμαίνεται παρουσία αέρα σε αναλογία μικρότερη από τη στοιχειομετρική και σαν προϊόν παράγεται το κάρβουνο καθώς και υγρά και αέρια παραπροϊόντα.
04
Αποστέγνωση
03
Ανθρακοποιήσεις
02
Προανθρακοποίησης
01
Ξήρανση
Ξήρανση της βιομάζας σε θερμοκρασία περίπου 200°C..
Στη φάση της προανθρακοποίησης με παραγωγή υγρών και αέριων προϊόντων
Στο στάδιο αυτό εκλύονται υγρά και αέρια παραπροϊόντα, ενώ η βιομάζα (π.χ. το ξύλο) ανθρακοποιείται πλήρως
Απομακρύνονται όλες οι πτητικές ουσίες από το κάρβουνο και το προϊόν είναι τώρα έτοιμο
Τελικά Προϊόντα
Το τελικό προϊόν μετά το τέλος της διαδικασίας, μπορεί να είναι είτε κάρβουνο είτε εξανθράκωμα
Η χρήση του κάρβουνου περιορίζεται στο μαγείρεμα και στην παραγωγή ατσαλιού ενώ το βιοεξανθράκωμα παράγεται με κύριο σκοπό την εφαρμογή του στο έδαφος ως λίπασμα

## Slide 9
Πυρόλυση
Αντιδραστήρας Πυρόλυσης
Αντιδραστήρας Φυγοκέντρισης
Ψυκτήρας
Αρχικά γίνεται αποξήρανση στο κάδο τροφοδοσίας της βιομάζας
Αποξήρανση
O κυκλώνας χρησιμοποιείται για να διαχώριση τα αέρια με τα στέρεα πταίσματα
Ενανθράκωση
Το αποτέλεσμα από την πυρόλυση είναι ένα μείγμα αερίων.
Αεριοποίηση
Τα αέρια έπειτα ψύχονται και έτσι διαχωρίζονται σε υγρά και αέρια καύσιμα
Συμπυκνωτής Αερίων
Προϊόντα
Παραγωγή βιοαερίων, βιοελαίου και εξανθρακώματος
Αποξήρανση
Αρχικά γίνεται αποξήρανση στο κάδο τροφοδοσίας της βιομάζας
Σαν πυρόλυση ορίζουμε την θερμική αποδόμηση (διάσπαση) ενός οργανικού υλικού, από την οποία διαδικασία απουσιάζει οξυγόνο. Οι μονάδες πυρόλυσης λειτουργούν με τον εξής τρόπο:

## Slide 10
Μικρή εμπειρία εφαρμογών.
Συγκριτικά μεγαλύτερα κόστη εγκατάστασης και λειτουργίας
Αυξημένη επικινδυνότητα λόγο διακίνησης καύσιμου αερίου
Δυνατότητα παραγωγής παραλυτικών ελαιών που είναι υποκατάστατα του πετρελαίου
Πληθώρα δυνατοτήτων αξιοποίησης παραγόμενου καύσιμου αερίου
Πολύ καλή περιβαλλοντική επίδοση με αδρανή κατάλοιπα και υψηλές πιθανότητες αξιοποίησης
Δυνατότητα αυξημένων βαθμών ηλεκτρικής απόδοσης λόγο συνδυασμένου κύκλου
Θετικά-Αρνητικά

## Slide 11
Κατερχόμενης Ομορροής
Κατερχόμενης Αντιρροής
Ανερχόμενης Αντιρροής
Το αέριο έχει
αντίθετη φορά με το
υπόλλειμα
Αεριοποίηση είναι η χρήση της θερμότητας για να μετασχηματιστεί στερεή βιομάζα ή άλλα ανθρακούχα στερεά σε ένα συνθετικό αέριο, εύφλεκτο καύσιμο.
Η διάκριση στις τεχνολογίες αεροποίησης γίνεται με βάση την κατεύθυνση μεταφοράς των στερεών βιομάζας και του αερίου, καθώς και της ανερχόμενης ή κατερχόμενης ροής.
Αεριοποίηση & Τεχνολογίες
Το αέριο έχει ίδια
φορά με αυτή του
υπόλλειματος
Το αέριο έχει αντίθετη φορά με το αυτή του υπόλλειμαός

## Slide 12
Χαρακτηριστικό κλίνη
01
Απλές διατάξεις που στο εσωτερικό τους φέρουν στερεό αδρανές ή καταλυτικό πληρωτικό υλικό, με το οποίο αναμιγνύεται η εισερχόμενη, μέσω κοχλία τροφοδοσίας βιομάζα
Σταθερής Κλίνης
02
Επιτυγχάνουν ικανοποιητικό έλεγχο θερμοκρασίας και υψηλούς ρυθμούς αντίδρασης, ωστόσο έχουν υψηλό κόστος και τη μερική απώλεια άνθρακα με την τέφρα
Αεροποιητεςς Ρευστοστερεάς
Κλίνης
03
Περισσότερο αποδοτικοί, όσον αφορά στη μετατροπή στερεών, εμφανίζουν όμως υψηλότερο κόστος κατασκευής
Ανακυκλούμενης Ρευστοστερεάς
Κλινης

## Slide 13
ΙΟΧΗΜΙΚΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
Β
Τεχνολογίες
Βιοχημικής Μετατροπής Βιομάζας
Οι βιοχημικές τεχνολογίες μετατροπής βιομάζας αναφέρονται στη μετατροπή της βιομάζας σε αντίστοιχα προϊόντα μέσω ορισμένων φυσικών, χημικών και βιολογικών προεργασιών. Η βιοχημική μετατροπή της φυτικής βιομάζας, μετατρέπει τα σάκχαρα και το άμυλο βιομάζας σε καύσιμα και υποπροϊόντα μέσω διεργασιών ζύμωσης
Μετατρέπεται σε διάφορα παράγωγα με διαλογή διαφορετικών ενζύμων ή
μικροοργανισμών παρέχοντας έτσι βασικές ουσίες για τη μετατροπή ανανεώσιμων υλικών, καυσίμων και
χημικών
Προοπτικές
Υδρογόνο, Βιοαέριο,
Αιθανόλη, Ακετόνη, Βουτανόλη, Οργανικά οξέα), 2,3-βουτανοδιόλη, 1,4-βουτανοδιόλη, Ισοβουτανόλη, Ξυλιτόλη, Μαννιτόλη
Προϊόντα
Σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες μετατροπής, οι βιοχημικές τεχνολογίες μετατροπής βιομάζας είναι μέτριες, απλές, καθαρές και αποτελεσματικές.
Σύγκριση

## Slide 14
Με την διεργασία της αλκοολικής ζύμωσης, είναι δυνατή η εξαγωγή αιθανόλης από την βιομάζα, μέσω της αναερόβιας δράσης ενζύμων σε άμυλο και σάκχαρα φρούτων, δημητριακών και άλλων μορφών βιομάζας.
Αλκοολική Ζύμωση
Καύσιμο σε μηχανές
Gasohol: Είναι ένα μείγμα καθαρής αιθανόλης 100% με βενζίνη σε ποσοστό 10 − 20%.
.
Χρήση Βιοαιθανόλης

## Slide 15
Αναερόβια Χώνευση
Το βιοαέριο είναι το τελικό προϊόν των βακτηρίων που τροφοδοτεί την εισαγωγή της βιοδιασπάσιμης πρώτης ύλης
Βιοαέριο
Το χωνευμένο υλικό είναι το στερεό υπόλειμμα του αρχικού υλικού στους χωνευτήρες που τα μικρόβια δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
Χωνευμένο υλικό
Η τελική έξοδος από τα συστήματα αναερόβιας πέψης είναι το νερό, που παράγεται και την περιεχόμενη υγρασία των αρχικών αποβλήτων που επεξεργάστηκαν
Απόνερα
Anaerobic digestion
Η αναερόβια χώνευση είναι μια σειρά από διεργασίες με τις οποίες κάποιοι μικροοργανισμοί αποσυνθέτουν βιοδιασπόμενα υλικά απουσία οξυγόνου υ Η διεργασία της πέψης ξεκινά με βακτυριδιακή υδρόλυση των αρχικών υλικών. Αδιάλυτα οργανικά πολυμερή, όπως οι υδατάνθρακες , διασπώνται σε διαλυτά παράγωγα που γίνονται διαθέσιμα για άλλα βακτήρια που εν τέλει θα μετατρέψουν την βιομάζα σε σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα

## Slide 16
Thank You